## Slide 1
Провели под потолок Удивительный шнурок. Привинтили пузырек — Загорелся огонек.

## Slide 2
Какое изобретение позволяет смотреть сквозь стены?

## Slide 3
Никого не обижает, А её все толкают.

## Slide 4
Ремонт
дверных блоков

## Slide 5
наличник
дверная коробка
дверное полотно
петля

## Slide 16
Для того чтобы вставить замок, вам потребуются следующие инструменты:
Простой карандаш
Дрель
Сверла разного диаметра
Молоток
Стамеска
Круглый напильник
Отвертка

## Slide 17
Из чего состоит дверной блок?
Что такое дверная коробка?
Как ремонтируют двери?
Как правильно разместить петли?
Что делать, если дверь трётся о пол?

## Slide 18
Приложите замок задним торцом к торцу дверного проема на выбранном уровне и обведите его карандашом. Полученный нарисованный прямоугольник должен располагаться точно по центу торца двери.

## Slide 19
Выберите сверло, диаметр которого совпадает или чуть меньше толщины замка. Оно может быть витым или перовым.

## Slide 20
Измерьте ширину и отложите её на сверле, пометив глубину высверливания. Чтобы отметка была хорошо видна, установите в этом месте стопор. Вставьте сверло в дрель.

## Slide 22
Начиная с верхней границы контура, просверлите несколько отверстий в торце, располагая их вплотную друг к другу
Дойдя до нижней границы нарисованного контура, отложите дрель и подровняйте стенки получившегося паза с помощью стамески и молотка. Действуйте очень аккуратно, чтобы не срубить лишнюю древесину. У вас должно получиться отверстие нужной глубины с ровными краями.

## Slide 25
Утепление дверей

## Slide 26
Пенополиэтилен

## Slide 27
Поролон

## Slide 28
Ватин

## Slide 29
Синтепон

## Slide 30
Войлок

## Slide 31
Винилис-кожа

## Slide 32
Обивка двери

## Slide 33
Автор:
Кулинич Тимофей
Учитель технологии
МКОУ А-Донская СОШ
urok.moy.su