## Slide 1: ПРОСТЫЕ РАЗРЕЗЫ

## Slide 6
Разрезы на чертежах применяются для того чтобы отобразить внутреннее устройство изделия.

## Slide 7
Разрез — это изображение предмета, мысленно разрезанного плоскостью, перпендикулярной к одной из плоскостей проекций, которое строится на плоскости, параллельной плоскости разреза.
Разрез, выполненный одной плоскостью, называется простым разрезом.

## Slide 8
В разрезе изображают то, что расположено в плоскости разреза, и то, что расположено за ней.
Стенки детали, которые разрезала секущая плоскость заштриховывают тонкими сплошными линиями под углом 45° ,30° или 60° к горизонтали.
Интервал между линиями штриховки 1,5...2 мм.

## Slide 9: Разрез, выполненный плоскостью вдоль длины детали, называют продольным, а — перпендикулярно к его длине — поперечным.

## Slide 12: Разрез, изображаемый на фронтальной плоскости проекций, называют фронтальным, на горизонтальной - горизонтальным и на профильной –профильным разрезом. А Б В

## Slide 13
Чтобы сохранить внешний вид предмета, на симметричных
деталях разрез показывают до оси симметрии, т. е. его половину,
а с другой стороны от оси симметрии изображают предмет
неразрезанным, т.е. как вид.
При совмещении вида с разрезом не показывают линии
невидимого контура.
Границей между внешним видом и разрезом служит
штрихпунктирная ось симметрии.
Изображение разреза детали располагается от вертикальной
оси симметрии справа (рис. А), а от горизонтальной оси
симметрии — снизу (рис. Б).
А А
Б

## Slide 14
Если на ось симметрии попадает ребро, принадлежащее внешнему очертанию предмета, то границу разреза смещают правее , как показано на рис. А.,
Если на ось симметрии попадает ребро, принадлежащее внутреннему очертанию предмета, то разрез смещают левее , как показано на рис. Б.,
В любом случае проекцию ребра сохраняют.
Границу между разрезом и внешним видом показывают сплошной волнистой линией (§42 Простые разрезы.стр.175 учебник).
А Б

## Slide 15: МЕСТНЫЙ РАЗРЕЗ Чтобы показать внутреннее устройство предмета в узкоограниченном месте, применяют местные разрезы. Границу разреза показывают сплошной волнистой линией.