## Slide 1: Спектры . спектральный анализ. Спектральные аппараты

## Slide 2: Источники излучений

## Slide 3: Виды спектров
Спектры испускания
сплошной
линейчатый
Спектры поглощения
полосатый

## Slide 4: Сплошной спектр
Это спектры, содержащие все длины волны определенного диапазона.
Излучают нагретые твердые и жидкие вещества, газы, нагретые под большим давлением.
Одинаковы для разных веществ, поэтому их нельзя использовать для определения состава вещества

## Slide 5: Линейчатый спектр
Состоит из отдельных линий разного или одного цвета, имеющих разные расположения
Испускается газами, парами малой плотности в атомарном состоянии
Позволяет по спектральным линиям судить о химическом составе источника света

## Slide 6: Полосатый спектр
Состоит из большого числа тесно расположенных линий
Дают вещества, находящиеся в молекулярном состоянии

## Slide 7: Спектры поглощения
Это совокупность частот, поглощаемых данным веществом. Вещество поглощает те линии спектра, которые и испускает, являясь источником света
Спектры поглощения получают, пропуская свет от источника, дающего сплошной спектр, через вещество, атомы которого находятся в невозбужденном состоянии

## Slide 8: Примеры спектров
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9da42253-f827-46b6-b37f-a7c9379ae49f/9_123.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9276d80c-17e7-4615-8bed-8a5c19e34f0f/9_121.swf
Opera - [New Page 2]

## Slide 9: Спектр метеора
Навести очень большой телескоп на короткую вспышку метеора на небе почти невозможно. Но 12-го мая 2002 года астрономам повезло - яркий метеор случайно пролетел как раз там, куда была направлена узкая щель спектрографа на обсерватории Паранал. В это время спектрограф исследовал свет.

## Slide 10: Спектральный анализ
Метод определения качественного и количественного состава вещества по его спектру называется спектральным анализом. Спектральный анализ широко применяется при поисках полезных ископаемых для определения химического состава образцов руды. С его помощью контролируют состав сплавов в металлургической промышленности. На его основе был определен химический состав звезд и т.д.

## Slide 11: Спектроскоп
Для получения спектра излучения видимого диапазона используется прибор, называемый спектроскопом , в котором детектором излучения служит человеческий глаз.

## Slide 12: Устройство спектроскопа
В спектроскопе свет от исследуемого источника 1 направляется на щель 2 трубы 3, называемой коллиматорной трубой. Щель выделяет узкий пучок света. На втором конце коллиматорной трубы имеется линза, которая расходящийся пучок света преобразует в параллельный. Параллельный пучок света, выходящий из коллиматорной трубы, падает на грань стеклянной призмы 4. Так как показатель преломления света в стекле зависит от длины волны, то параллельный поэтому пучок света, состоящий из волн разной длины, разлагается на параллельные пучки света разного цвета, идущие по разным направлениям. Линза 5 зрительной трубы фокусирует каждый из параллельных пучков и дает изображение щели в каждом цвете. Разноцветные изображения щели образуют разноцветную полосу — спектр.

## Slide 13: Исследования с помощью спектроскопа
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/aaf2f40a-ba0d-425a-bd93-884731b13b87/9_158.swf

## Slide 14: ТИПЫ СПЕКТРОМЕТРОВ
Эмиссионный спектрометр для анализа свинцовых и алюминиевых сплавов.
Лазерно-искровой спектрометр (ЛИС-1)

## Slide 15
Спектр можно наблюдать через окуляр, используемый в качестве лупы. Если нужно получить фотографию спектра, то фотопленку или фотопластинку помещают в том месте, где получается действительное изображение спектра. Прибор для фотографирования спектров называется спектрографом.

## Slide 16
Новый спектрограф NIFS готовится к отправке в обсерваторию Gemini North (фото с сайта www.mso.anu.edu.au)

## Slide 17: Типы спектрографов
Спектрограф
высокоразрешающий NSI-800GS
Спектрограф/монохроматор средней мощности

## Slide 18: Спектрограф HARPS

## Slide 19: Спектральная чувствительность глаза человека

## Slide 20: 5. Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов
Излучение какого тела является тепловым?
Лампа дневного света
Лампа накаливания
Инфракрасный лазер
Экран телевизора
А
Б
В
Г

## Slide 21: 1. Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов:
Исследователь с помощью оптического спектроскопа в четырех наблюдениях видел разные спектры. Какой из спектров является спектром теплового излучения?
А
Б
В
Г

## Slide 22: 2. Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов
только азота (N) и калия (К)
только магния (Mg) и азота (N)
азота (N), магния (Mg) и другого неизвестного вещества
магния(Mg), калия (К) и азота (N)
На рисунке приведен спектр поглощения неизвестного газа и спектры поглощения паров известных металлов. По анализу спектров можно утверждать, что неизвестный газ содержит атомы
А
Б
В
Г

## Slide 23: 3. Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов
Для каких тел характерны полосатые спектры поглощения и испускания?
Для нагретых твердых тел
Для нагретых жидкостей
Для разреженных молекулярных газов
Для нагретых атомарных газов
Для любых перечисленных выше тел
А
Г
Д
В
Б

## Slide 24: 6. Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов
водорода (Н), гелия (Не) и натрия (Na)
только натрия (Na) и водорода (Н)
только натрия (Na) и гелия (Не)
только водорода (Н) и гелия (Не)
На рисунке приведен спектр поглощения неизвестного газа и спектры поглощения атомов известных газов. По анализу спектров можно утверждать, что неизвестный газ содержит атомы:
А
Б
В
Г

## Slide 25: 4. Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов
Для каких тел характерны линейчатые спектры поглощения и испускания?
Для нагретых твердых тел
Для нагретых жидкостей
Для разреженных молекулярных газов
Для нагретых атомарных газов
Для любых перечисленных выше тел
А
Б
В
Г
Д

## Slide 26: Ресурсы
http://www.mso.anu.edu.au/nifs/pics/aug04_4.jpg
http://img.gazeta.ru/files3/178/3411178/pls5.jpg
http://www.nanospectrum.ru/images/NSI-600GS%20%203-1.jpg
http://www.nanospectrum.ru/images/400-22.jpg